## Slide 1
Fiche rt 1 – Observation de l’ensemble de la prise en charge patient en radiothérapie et de l’organisation en réseau des données
Gontier charlotte
dqprm 2021/2023

## Slide 2
I. PARCOURS PATIENT
III. Organisation en réseau des données
II. Prise en charge d’un cancer prostatique
SOMMAIRE

## Slide 3
1. Première consultation
2. Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
5. Scanner de simulation, contention
3. Consultation d’annonce
6. Dosimétrie
7. Contrôle patient
8. J0
9. Séances
4. Consultation d’accueil
10. Suivi
I. PARCOURS PATIENT

## Slide 4: I.1 Première Consultation
Acteurs : Radiothérapeute
Objectif : Accueillir le patient et lui expliquer les prochaines étapes
Déroulé/Observation : Le radiothérapeute peut parfois (ce n’est pas systématique) réaliser une première consultation avant la RCP. Cette consultation a pour but de faire un bilan sur l’avancée de la maladie.

## Slide 5: I.2 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
Acteurs : Médecin spécialisé, oncologue, radiothérapeute, chirurgien
Objectif : Définir la meilleure stratégie de traitement pour le patient et le but de ce traitement (curatif/palliatif) en fonction de ses caractéristiques
Déroulé/Observation : A l’occasion d’une réunion pluridisciplinaire (RCP), les médecins se réunissent pour échanger sur plusieurs dossiers-patients d’une même localisation à chaque réunion. Ces réunions ont lieu une fois par semaine, par spécialité. Le médecin en charge du dossier présente le patient et son historique afin d’engager la réflexion autour de la stratégie de traitement optimale (retranscrite dans un compte-rendu de RCP).

## Slide 6: I.3 Consultation d’annonce
Acteurs : Oncologue-radiothérapeute
Objectif : Annoncer la stratégie de traitement choisie en RCP au patient
Déroulé/Observation : Le radiothérapeute refait le point sur l’état de santé du patient (chirurgies passées, irradiations antérieures pertinentes, antécédents de maladie, traitements médicamenteux, allergies médicamenteuses et troubles actuels dans la zone qui sera traitée). De là, le radiothérapeute annonce la stratégie de traitement choisie en RCP et ses étapes (nombre de séances, étalement, scanner dosimétrique), et les effets indésirables possibles. Le patient est libre de consentir ou non au traitement.

## Slide 7: I.4 Consultation d’accueil
Acteurs : MERM
Objectif : Exposer le déroulement des séances, le scanner
Déroulé/Observation : Pour certains patients, une consultation d’accueil où le traitement est réexpliqué peut être planifiée. Les MERM peuvent organiser une visite du service de radiothérapie durant cette consultation. Ces consultations sont d’office organisées pour les patients traités au niveau du pelvis pour expliquer l’importance et la gestion du niveau de réplétion de leur vessie et de leur rectum.

## Slide 8: I.5 Scanner de simulation, contention
Acteurs : Secrétaire, MERM
Objectif : Obtenir une imagerie pour la planification de la dose, la carte des densités électroniques des tissus et l’image de référence pour le bon positionnement du patient
Déroulé/Observation :
  Le secrétaire prend rendez-vous pour le scanner de simulation.
  Le MERM accueille et installe le patient, vérifie son identité et réalise le masque thermoformé, soit avant le scanner dans une salle dédiée (masques blancs  séchage plus long), soit pendant le scanner si un masque est nécessaire. Les contentions sont choisies selon la localisation et peuvent être adaptées selon l’état de santé du patient.
  Le MERM indique la position des billes radio-opaques placées sur le patient (à l’intersection des lasers) par des points de tatouage sur la peau (3 points : médiane + 2 latéraux sauf pour le sein unilatéral : médiane + 1 axillaire) ou sur le masque pour les tumeurs ORL et du crâne. Ces marqueurs permettent de faciliter le repositionnement du patient lors des séances de radiothérapie.
  Le MERM acquiert l’image, l’importe dans le TPS et réalise certains contours d’organes (têtes fémorales, yeux, cristallins, table, plaque AIO…) par délégation du radiothérapeute. Ces contours sont automatiquement tracés grâce à des Atlas implémentés dans le TPS.
  Le MERM place le point de référence (centre des 3 billes placées sur le patient) sur l’image. Les contentions utilisées pour le positionnement du patient sont notées dans le dossier et seront réutilisées à chacune des séances.
  Le MERM peut également apporter des explications sur le déroulé des séances à venir.

## Slide 9: I.6 Dosimétrie
Acteurs : Dosimétriste, physicien, interne et radiothérapeute
Objectif : Réaliser le plan de traitement sur le TPS
Déroulé/Observation : La dosimétrie se compose de plusieurs tâches successives :
  La fusion du dossier (récupération des anciennes imageries, du dossier complet du patient et importation dans ARIA) et la fusion des images diagnostiques et dosimétriques par le dosimétriste,
  Le contourage des volumes cibles et des organes à risque par le radiothérapeute ou l’interne, par délégation,
  Une étape de régulation peut avoir lieu afin de vérifier que le dossier est complet et qu’il se situe dans les délais préétablis,
  La réalisation du plan de traitement sur le TPS : choix de la balistique des faisceaux, calcul de la distribution de la dose et optimisation de cette dernière,
  Une première vérification d’un physicien est réalisée,
  La validation du plan de traitement par le radiothérapeute qui vérifie que la prescription est respectée et que le plan est bien optimisé sur les organes à risque,
  Le transfert du dossier vers la station machine,
  La validation finale du physicien (dossier complet, informations correctes, plan réalisable par la machine) et le double calcul de la dose avec un autre logiciel (sauf pour les traitements de RC3D et VMAT très peu modulé), la cotation et la signature d’approbation du plan.

## Slide 10: I.7 Contrôle patient
Acteurs : Technicien de mesures physiques
Objectif : Vérifier l’exactitude de la dose délivrée
Déroulé/Observation : Généralement, le contrôle qualité patient est réalisé avant le double calcul des UM par le physicien, et donc avant la première séance (sauf pour les traitement très peu modulés). Le technicien prépare la séance en exportant le plan et la dose calculée en dosimétrie via un script présent sur le TPS. Le plan de traitement est délivré sur une matrice insérée dans un fantôme Octavius (hexagonal ou 4D selon la technique). A l’aide d’un logiciel, le technicien compare la dose calculée reçue par la matrice avec le fichier de calcul de dose calculée en dosimétrie. Pour comparer ces plans, il utilise la méthode du gamma index calculée par le logiciel de contrôle (VeriSoft).

## Slide 11: I.8 J0
Acteurs : MERM
Objectif : Vérifier le positionnement du patient
Déroulé/Observation : La première séance est appelé J0, elle permet de réaliser un test du positionnement du patient sur la machine de traitement. Une image est réalisée pour vérifier la concordance de l’anatomie en début de traitement avec celle du scanner dosimétrique (référence de planification). Elle permet également d’ajouter une note de positionnement pour les collègues MERM ou encore de vérifier que les consignes, notamment pour le niveau de réplétion du rectum et de la vessie, sont comprises et respectées. Dans certains cas, J0=J1, c’est-à-dire que le traitement est délivré directement ensuite. Cela peut avoir lieu pour des traitements palliatifs par exemple.

## Slide 12: I.9 séances
Acteurs : MERM, secrétaire et radiothérapeute
Objectif : Délivrer le traitement au patient
Déroulé/Observation :
  Le secrétaire du bureau des rendez-vous organise les horaires des séances de traitement (horaires données la veille pendant la première semaine puis à la semaine par la suite),
  Le MERM accueille le patient et vérifie son identité, l’installe sur la table en utilisant toutes les contentions déterminées au scanner dosimétrique. Il centre le patient à l’aide des points de tatouages ou des marques sur le masque thermoformé,
  Le MERM réalise une imagerie puis la recale sur l’image du scanner dosimétrique dans tous les axes. Il est possible que des changements anatomiques soient constatés, le radiothérapeute d’astreinte peut être appelé pour juger de la délivrance du traitement, d’une interruption de traitement ou d’une replanification,
  Le MERM lance la délivrance du traitement et valide la séance en signant sur la console (la dose délivrée à chaque séance est enregistrée sur Aria),
  Un suivi hebdomadaire est assuré pendant le traitement par le médecin radiothérapeute ou son interne.

## Slide 13: I.10 Suivi
Acteurs : Radiothérapeute, interne
Objectif : Assurer le suivi du patient traité et prévenir le risque de récidive
Déroulé/Observation : Ces rendez-vous hebdomadaires (régulièrement délégués aux internes) visent à prévenir et soigner les apparitions de toxicités (exemple : Asthénie, érythème, xérostomie, mucite…). De plus, il permet de faire le point sur l’état de santé général du patient, récupérer les derniers examens effectués (imagerie, test d’effort, prise de sang…) ou encore de suivre ses évolutions de poids. Le patient peut également bénéficier d’un suivi diététique, psychologique, socio-esthétique ou encore avoir des rendez-vous avec des patients ressources (anciens patients qui partagent leur expérience et qui ont un rôle d’écoute). A la fin du traitement, un suivi est mis en place régulièrement par le radiothérapeute pour prévenir tout risque de récidive de la maladie. Il peut comprendre des imageries, des dosages (PSA pour la prostate par exemple) ou d’autres examens.

## Slide 14: II. Prise en charge d’un cancer prostatique
Patient : N201807327 – Homme de 76 ans
Antécédents : Hyper-tension artérielle, adénocarcinome prostatique retirée en 2019, anévrisme de l’aorte ascendante, exérèse de 2 lipomes dorsaux en 2000, mélanome de l’oreille droite retiré en 2014 puis récidivant en 2019 traité par chirurgie puis NIVOLUMAB.
Etat de la maladie : pT2cN0R0, Gleason 7 (4+3)
Scanner test pour vérifier le niveau de réplétion de la vessie et du rectum
Scanner dosimétrique (120 kV)
Contours automatiques « Olligopelvis 2 »
Traitement sur la loge prostatique et les ganglions normofractionné avec des boosts intégrés sur les ganglions malades et sur la loge
Prescription : 30 séances pour 63 Gy sur la loge et 66 Gy sur les ganglions malades avec hormonothérapie pendant 6 mois
Contraintes sur les PTV : V95% > 95 % de la dose prescrite, V2% < 105 % de la dose prescrite, aucun point > 107 % de la dose prescrite
Contraintes sur les OAR :
  Vessie : D50% < 60 Gy
  Tête fémorale D & G : D5% < 50 Gy
  Paroi rectale : D25% < 65 Gy, D35% < 60 Gy, D50% < 50 Gy
  Cavité péritonéale : V50 Gy < 100 cc, V45 Gy < 195 cc, V20 Gy < 500 cc
  Intestins : V45 Gy < 195 cc, V60 Gy < 50 cc

## Slide 15: II. Prise en charge d’un cancer prostatique
Les toxicités suite à une irradiation pelvienne :
  Digestives :
    Rectites aigues  Syndrome rectal, faux besoins, accélération du transit, douleurs, rectorragies, ténesmes ou crises hémorroïdaires
    Rectite chronique  Syndrome rectal, saignements, ulcérations, fistules, ténesme, incontinence
  Urinaires :
    Effets aigus  pollakiurie diurne ou nocturne, dysurie, cystalgies, impériosités mictionnelles, hématuries
    Effets tardifs  hématurie, fistule, pollakiurie, brûlures mictionnelles, douleurs péritonéales
  Sexuelles :
    Dysfonction érectile, hypospermie, anorgasmie, troubles de la libido
Suivi :
  Dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA), une récidive est détectée si le taux de PSA est supérieur à nadir + 2ng/mL (nadir est le plus petit dosage enregistré chez le patient)
  Toucher rectal
  Imagerie : TEP F18-choline, TEP C11-choline ou IRM

## Slide 16: III. Organisation en réseau des données
Le SIH (Système d’Information Hospitalier) permet la mise en relation des données médicales des patients entre centres hospitaliers. Il s’agit ici du logiciel DxCare. Le rôle d’un SIH :
  Gestion des aspects administratifs,
  Lien entre les services médico-techniques.
Les fonctions principales du SIH sont :
  Gestion de l’identité et identito-vigilance,
  Gestion du dossier médical,
  Annuaire,
  Prescriptions des médicaments,
  Gestion des rendez-vous et planification,
  Résultats d’examens (imagerie, analyse de sang…),
  Gestion des actes et consultations externes,
  Facturation,
  Gestion des lits.
Le SIH trouve son intérêt à différents niveaux (patient, unité médico-technique, hôpital, national et international).

## Slide 17: III. Organisation en réseau des données
Le SIRT (Système d’Information de la RadioThérapie) permet un accès rapide et centralisé aux données de prise en charge des patients. Il permet de gérer les rendez-vous, d’accéder aux fiches de traitement, il a le rôle de R&V (lien entre l’appareil de traitement et le TPS) et la mise en lien avec le SIH. Le logiciel correspondant au SIRT est Aria à l’ICO. Les objectifs du SIRT sont :
  La gestion des renseignements administratifs, cliniques et thérapeutiques,
  La gestion des rendez-vous,
  La gestion de la fiche de traitement de RT (prescription médicale, gestion des paramètres machine, gestion des séances, gestion des doses délivrées…),
  Compte-rendu de consultation,
  Lien avec les autres services et avec le SIH,
  Contrôle des paramètres de traitement sur les LINAC (fonction R&V).
Trois systèmes sont disponibles sur le marché à l’heure actuelle : Aria (Varian), Mosaiq (Elekta), Raycare (Raysearch).

## Slide 18: III. Organisation en réseau des données
Echange des données : DICOM RT = extension de la norme DICOM pour la radiothérapie
DICOM RT définit les IOD (objets d’information) utilisés pour la radiothérapie
Objets principaux :
- RT Image IOD  Image scanner transférée de la console scanner au TPS puis du TPS vers le SIRT vers la console de traitement
- RT Dose IOD  Distribution de la dose calculée par le TPS transférée du TPS vers le SIRT
- RT Structure IOD  Contours des volumes cibles et OAR transférés du TPS vers le SIRT puis vers la console de traitement
- RT Plan IOD  Géométrie de l’irradiation, données dosimétriques transférées du TPS vers le SIRT puis vers la console de traitement
- RT Treatment Record IOD  Enregistrement de la séance par l’accélérateur transféré de la console de traitement vers le SIRT

## Slide 19: III. Organisation en réseau des données
Parcours patient au sein du réseau informatique :
Création du patient dans le SIH (IPP, dossier administratif) et transfert au SIRT (pas de données DICOM),
Comptes-rendus de consultation (diagnostic, prescription et rendez-vous du scanner) dans le SIRT (pas de données DICOM),
Scanner dosimétrique : création d’une image DICOM exporté dans le TPS (transfert RT Image),
Envoie des commentaires de positionnement et photo d’identité au SIRT (pas de données DICOM),
Délinéation des contours et placement de l’isocentre (création d’un fichier RT Struct et envoie de l’isocentre à la station laser),
Fusion des images dans le TPS,
Création du plan de traitement : Création des fichiers RT Plan, RT Dose et export du RT Plan, RT Struct, image DICOM et RT Image vers le R&V,
Contrôle du plan : RT Plan et RT Dose transférés du TPS au logiciel de CQ,
Double calcul : Transfert du RT Plan du TPS au logiciel de double-calcul et transfert du compte-rendu vers le SIRT,
Traitement : Transfert du RT Plan du SIRT à l’accélérateur, images de repositionnement transférées vers le SIRT, création du fichier RT Treatment Record et transfert vers le SIRT

## Slide 20: III. Organisation en réseau des données
1. Accueil
SIH (DxCare)
Saisie des données patient (administratif)
2. Consultation
SIRT (Aria)
Diagnostic et prescription
3. Simulation virtuelle
Laser
Lap
TPS (Raystation)
Contourage et création de l’isocentre
Station scanner dosimétrique (Philips)
Acquisition des données anatomiques
Station SIRT (Aria)
Positionnement patient, photo, CTDIvol
Serveur TPS (Raystation)
4. Planification dosimétrique
Station SIRT (Aria)
Calendrier de traitement, DRR, prescription…
Station TPS (Raystation)
Balistique des faisceaux, calcul de la dose
Logiciel de double-calcul des UM (Radcalc et Mobius)
Logiciel de mesure de la dose in vivo (Radcalc et Invidos)
SIRT (Aria)
Fonction R&V
Fonction de recalage
DRR, décalages
Accélérateur et table
Placement de la table et délivrance des faisceaux
Imageur embarqué
MV-CT, kV-CBCT, kV-kV, kV-CT (pour bientôt)
Légende :
DICOM RT Structure
RT Image RT Treatment Record
RT Plan Non DICOM
RT Dose Correction positionnement
11. Traitement

## Slide 21: Bibliographie
Support de cours DQPRM « L’échange des données et des images dans les services médico-techniques de l’hôpital : besoins et rôle du physicien » de N. Perichon, 2020
Support de cours DQPRM « Contrôle de Qualité TPS et R&V » de A. Moignier, 2021
« Suivi après radiothérapie des cancers de prostate : évaluation et prise en charge de la toxicité et de la récidive » de G. Dupic et C. Hennequin, 2015 - SFRO